## Slide 1: Nouvelles recommandations pour la prévention de la transmission par voie respiratoire (ES et EMS)
Réunion d’information des filières à destination des directeurs, médecins coordonnateurs et IDEC
22/09/2025

## Slide 2: Contexte
Grosses particules > 5 m
1m à 1m50, gouttelettes
Petites particules < 5 m
> 1m, aérosol
Transmission par voie respiratoire basée sur la dichotomie air/gouttelettes
Précautions complémentaires Goutellettes
Précautions complémentaires
Air

## Slide 3: Contexte
Dichotomie air/gouttelettes remise en question par de nombreuses études durant la pandémie de Covid-19 → non adaptée pour considérer le risque « aéroporté » dans sa globalité
Notion de nuage, de continuum
Continuum de tailles de gouttes respiratoires, évolutives et transportées par un flux d’air turbulent et son évolution en lien avec les conditions environnementales caractérisant les locaux de soins.

## Slide 4: Une (r)évolution !
Nécessité de baser la prévention sur une analyse de risques

## Slide 5: 34 recommandations
Ventilation des locaux (pré-requis)
  chambres individuelles, VMC, air neuf, fenêtres ouvrantes
  règlementation (débit, CO2), cartographie, surveillance et maintenance préventive, mesures correctives
Masques à usage médical et APR (FFP2) (pré-requis)
  cahier des charges, plusieurs modèles et taille,
  fit-test, fit-check, formation
Précautions respiratoires
Tuberculose
Cas particuliers
  BMR, épidémies communautaires, clusters,
  gestion chambres individuelles/doubles, cohorting, activités, visites, jauges …
Vaccination et immunoprophylaxie
R1-R11
R12-R15
R16-R22
R23-R25
R23-R33
R34

## Slide 6: Ventilation des locaux (pré-requis techniques)
R2 :
  tous les locaux occupés possèdent une ventilation mécanique
  chaque pièce (ou chaque ensemble-salle de bains) présente un apport d’air neuf et une extraction (Règlementaire)
R3 : équipe des services technique vérifie les paramètres de ventilation d’un local
  Quoi ? Apport d’air neuf, taux de renouvellement de l’air, pression, qualité et intégrité des filtres
  Comment ? Capteurs de CO2, anémomètres, débitmètres
R4 : chambres avec fenêtres qui puissent être ouvertes
R5 : débits minimums d’air neuf/personne à respecter conformes au droit du travail
Taux de CO2 dans un local occupé < 1300 ppm, si possible < 800 ppm
R6 : mesures correctives si non-conformité R5 (travaux, jauge..)
R7 : cartographie de la ventilation des locaux

## Slide 7: Précautions complémentaires respiratoires
Réflexion autour de 3 principaux critères pour évaluer le risque de transmission respiratoire et mettre en place les mesures adaptées à ce risque (matrice d’évaluation des risques)
    la qualité de la ventilation : conforme ou non aux recommandations
    le pathogène : sa transmissibilité, la sévérité des infections qu’il occasionne et son caractère connu ou inconnu (REB),
    la nature de l’exposition : champ proche/champ lointain, durée d’exposition, procédures générant des aérosols (PGA).

## Slide 8: Précautions complémentaires respiratoires
R22 : Il est fortement recommandé d’appliquer des Précautions complémentaires respiratoires face à un patient/résident suspect ou atteint d’infection à transmission respiratoire. Trois niveaux de Précautions complémentaires respiratoires (simples, renforcées, maximales) sont définis en complément du respect des Précautions standard.

## Slide 9: 3 niveaux de précautions complémentaires respiratoires

## Slide 10: Matrices d’analyse du risque

## Slide 11: Conformité de la ventilation
Conforme  Matrice n°1
Inconnue ou non conforme  Matrice n°2
Taux de CO2 (en ppm) | Débits (en m3/h par personne) | Débits (en L/s par personne)
600 | 100 | 27,8
800 | 50 | 13,9
1000 | 33 | 9,3
1300 | 22 | 6,2
1500 | 18 | 5,1

## Slide 12: Classification des micro-organismes selon le risque

## Slide 13: Evaluation de l’exposition
Le risque de transmission survient quand l’exposition cumulée atteint la dose infectieuse
  exposition continue
  exposition répétée
Exposition résulte d'une combinaison : Proximité x Durée x Geste
  → Champ proche versus champ lointain
  → Durée de l'exposition
  → Type de soins (procédures générant des aérosols : PGA)
    PGA à risque élevé (ex : aérosolthérapie,…)
    PGA à risque modéré (ex : Ventilation non invasive, aspirations endo-trachéales,…)

## Slide 14: Matrices d’analyse du risque
Matrice 1
en cas de ventilation conforme avec la R5
Matrice 2
en cas de ventilation non conforme avec la R5

## Slide 15: Cas pratique

## Slide 16
Restons zen, et tout se passera bien !

## Slide 17
Merci pour votre attention